|  | Приложение №1 котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту Флюорографа цифрового «Проматрикс-РП»

1. услуги по ремонту Флюорографа цифрового «Проматрикс –РП» зав.№16-17109,  2016 г.в.:

Требования к качеству, техническим характеристикам, требования к их безопасности, требования к оказанию услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика

| №п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, заменяемым запасным частям |
| --- | --- |
| 1 | Средний ремонт с заменой запасных частей услуги по ремонту Флюорографа цифрового Проматрикс –РП» зав.№16-17109, 2016 г.в.: |
| 2 | Перечень услуг: - частичная разборка флюорографа; - подготовительная работа, очистка узлов и деталей; - замена молекулярного накопителя энергии МНЭ-0,65/420 - инсталляция молекулярного накопителя энергии МНЭ-0,65/420 - сборка аппарата; - комплексная проверка аппарата; |

2. Требования к оказанию услуг:

2.1. Наличие у Исполнителя разрешительных документов на проведение ТО МТ, выданных уполномоченными государственными органами:

2.1.1. выписка из реестра лицензий* на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2022 г. № 45 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности») включая следующие виды выполняемых работ и оказываемых услуг:

- Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

2.1.2. выписка из реестра лицензий* на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию лицензий на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2129 «О лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) включая следующие виды выполняемых работ, оказываемых услуг:

-техническое обслуживание групп медицинской техники класса 2б потенциального риска применения:

-радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии).

3. Условия оказания услуг:

3.1. Исполнитель должен организовать оказание услуг по ремонту и диагностике г. Калининград, ул. Летняя,д.1

3.2. Оказание услуг должно проводиться по рабочим дням с 08:00 до 15:00 по местному времени.

Время проведения работ предварительно согласовывается с Заказчиком.

3.3. Качество оказываемых услуг должно соответствовать действующим в РФ государственным стандартам качества, техническим условиям, санитарным нормам и другим нормативным документам.

3.4.  В целях фиксации факта исполнения Исполнителем его обязательств по оказанию Услуг в сроки, Исполнитель и Заказчик подписывают акты сдачи-приемки оказанных услуг.

По итогам проведения ремонтных работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, а так же иную  техническую документацию согласно нормативным документам.

3.5. Оказание услуг  должно осуществляться Исполнителем  с применением собственных инструментов, приспособлений и поверенных измерительных приборов, испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений проверены.

3.6. К выполнению работ должны допускаться лица, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу для оказываемых услуг. Перед допуском к самостоятельной работе должны пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

3.7. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Исполнителем необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения. освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.).

3.8.  Услуги  по требованию Заказчика должны оказываться Исполнителем  в назначенное им время с соблюдением техники безопасности и противопожарных мероприятий. Все виды работ с вредными факторами воздействия (шум. пыль, вибрация, задымленность и т. д.) согласовываются с Заказчиком.

3.9. Качество и безопасность работ должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

-Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности»

-РД50-717-92 «Руководство по безопасной эксплуатации электромедицинских изделий для администрации, обслуживающего и медицинского персонала лечебных учреждений»;

- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;

- ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

- ГОСТ Р 50326-92. Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике;

- ГОСТ Р 56606-2015 Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения.

- ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения.

4. Сведения по гарантийному сроку оказания услуг, объему предоставления гарантий качества:

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 3 (трёх) месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. Если в период гарантийного срока обнаруживаются недостатки, дефекты или сбои в работе оборудования, то Исполнитель обязан провести диагностику оборудования за свой счет в течение 1 (одних) суток после заявки Заказчика, не предмет связи выполненных работ (в рамках данного технического задания) с недостатками в работе оборудования. Если недостатки в работе оборудования связаны с выполненными работами (в рамках данного технического задания) устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Работы по гарантийному ремонту осуществляются в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Исполнителем рекламации (обращения) Заказчика.

Гарантийный срок на замененные запасные части составляет не менее 3 (трёх) месяца со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок на запасные части должен составлять не менее гарантийного срока производителя запасных частей.

Исполнитель гарантирует:

- качество оказания услуг;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при оказании услуг и в течение гарантийного срока, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5. Условия по качеству оказания услуг:

Не позднее 3 (трех) дней после завершения выполнения работ, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации и акт выполненных работ, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Техническом задании, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

6. Условия по срокам оказания услуг:

Услуги должны быть оказаны в полном объёме в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта.

Согласовано _____________ главная медицинская сестра Ибрагимова О.А.