|  | Приложение №1 котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку офисной мебели для нужд

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

1.	Шкаф для одежды с раздвижной системой в алюминиевом профиле ( двери купе) с полками:

| Количество, штук | 1 (один) |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «дуб беленый». Крышка шкафа выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм. цвет «дуб беленый». Шкаф разделён перегородками из ДСП 18мм. на три отделения. Полка для головных уборов расположена на высоте 2100мм., полка для обуви расположена на высоте 250мм. в двух отделениях. Три отделения для одежды и личных вещей. Металлическая штанга для вешалок труба хромированная диам.25мм. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2:1мм. «дуб беленый». Фасады раздвижные (двери купе) выполнены из ДСП10мм. в алюминиевой профиле в цвет корпуса. Шкаф оснащен опорами регулируемыми. Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. |
| Функциональные характеристики | Шкаф предназначен для хранения одежды и документов. |
| Размер | 2400 х 600 х 2500мм.- 1шт. (ШхГхВ) |

2.Тумба с дверками и выдвижными ящиками:

| Количество, штук | 1 (одна ) |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «дуб беленый». Крышка тумбы выполнена из постформинга толщиной 38мм., цвет «платина». Торцы оклеены ПХВ 2мм. Задняя стенка из МДФ 4мм. Одна полка. Петли быстросъемные с доводчиком. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2мм. «дуб беленый». Фасады выполнены из ДСП 18мм. с технологией софт в цвет корпуса. Выдвижной ящик метабокс 86х450 мм.-2шт. Тумба оснащена металлическими опорами высотой 100мм. регулируемыми. Ручки металлические 154мм. |
| Функциональные характеристики | Тумба предназначена для хранения документов |
| Размер | 800х850х550 -1шт.(ШхГхВ) |

3.Шкаф подвесной с сушкой для посуды:

| Количество, штук | 1 (один) |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «дуб беленый». Крышка шкафа выполнена из ламинированного ДСП 18мм., цвет «дуб беленый». Задняя стенка шкафа выполнена из влагостойкого МДФ толщиной 4мм. Сушка для посуды металлическая хромированная. Петли быстросъемные с доводчиком. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм. «дуб беленый». Фасады выполнены из ДСП 18мм. с технологией софт в цвет корпуса. Регулируемые навесы для крепления шкафа к стене. Ручки металлические 154мм. Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. |
| Функциональные характеристики | Шкаф предназначен для хранения посуды. |
| Размер | 800 х 920 х 320мм.- 1шт. (ШхВхГ) |

4.Стеллаж открытый для карточек с антресолью:

| Количество, штук | 1 (один) |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «дуб беленый». Крышка шкафа выполнена из ламинированного ДСП 18мм., цвет «дуб беленый». Задняя стенка шкафа выполнена из влагостойкого МДФ толщиной 4мм., цвет «дуб беленый». Шкаф разделён на четыре отделения перегородками из ДСП 18мм.и разделён на 64 ячейки размером 300х260мм. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 1мм. «дуб беленый». Корпус антресоли выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «дуб беленый». Крышка антресоли выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм. цвет «дуб беленый». Задняя стенка антресоли выполнена из влагостойкого МДФ толщиной 4мм., цвет «дуб беленый». Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. |
| Функциональные характеристики | Шкаф предназначен для хранения документов. |
| Размер | 2600 х 2900 х 300мм.- 1шт. (ШхВхГ) |

5.	Шкаф комбинированный для одежды и личных вещей с антресолью:

| Количество, штук | 1 (один) |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм. , цвет «дуб беленый». Крышка шкафа выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм. цвет «дуб беленый». Задняя стенка шкафа выполнена из влагостойкого МДФ толщиной 4мм., цвет «дуб беленый». Полка для головных уборов расположена на высоте 1850мм., полка для обуви расположена на высоте 350мм., три полки для личных вещей. Металлическая штанга для одежды хромированная труба диаметром 25мм. Петли: быстросъемные с доводчиком. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм. в цвет корпуса. Фасады выполнены из ДСП18мм. с технологией софт в цвет корпуса. Корпус антресоли выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «дуб беленый». Крышка антресоли выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм. цвет «дуб беленый». Задняя стенка антресоли выполнена из влагостойкого МДФ толщиной 4мм., цвет «дуб беленый». Шкаф оснащен опорами регулируемыми. Ручки металлические 154мм. Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. |
| Функциональные характеристики | Шкаф предназначен для хранения одежды. |
| Размер | 1400 х 500 х 2900мм.- 2шт. (ШхГхВ) |

6. Тумба закрытая с дверками ( столешница постформинг):

| Количество, штук | 2 (две) |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «дуб беленый». Крышка тумбы выполнена из посформинга 38мм., цвет «платина». Задняя стенка тумбы выполнена из влагостойкого МДФ толщиной 4мм., цвет «дуб беленый». Одна полка. Петли быстросъемные с доводчиком. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм. в цвет корпуса. Фасады выполнены из ДСП 18мм. с технологией софт в цвет корпуса. Тумба оснащена опорами регулируемыми (опора имеет встроенный ролик для перемещения шкафа и выкручиваемую жесткую опору для постоянного размещения). Регулировка режимов опоры производиться через технологические отверстия в дне шкафа. Ручки металлические 154мм. Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. |
| Функциональные характеристики | Шкаф предназначен для хранения документов. |
| Размер | 600 х 800 х 600мм.- 1шт. (ШхВхГ) |

7.	Полки для документов на металлических креплениях:

| Количество, штук | 6 (шесть) |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Полки выполнены из ДСП 18мм., цвет «дуб беленый», оклеены кромкой ПХВ 1мм. на металлических креплениях (пеликан). |
| Функциональные характеристики | Для хранения документов |
| Размер | 660х 380мм.- 1шт. (ШхГ) |

8.Шкаф для документов с полками и закрытой тумбой:

| Количество, штук | 1 (один) |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «кальвадос». Крышка шкафа выполнена из ламинированного ДСП 18мм., цвет «кальвадос». Задняя стенка шкафа выполнена из влагостойкого МДФ толщиной 4мм., цвет «кальвадос». Четыре полки, пять проемов по 350мм. Два нижних проема и д закрыты фасадами. Петли быстросъемные с амортизацией. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм., в цвет корпуса. Фасады выполнены из ДСП 18мм. Шкаф оснащен опорами регулируемыми (опора имеет встроенный ролик для перемещения шкафа и выкручиваемую жесткую опору для постоянного размещения). Регулировка режимов опоры производиться через технологические отверстия в дне шкафа. Ручки металлические 154мм. Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений. |
| Функциональные характеристики | Шкаф предназначен для хранения документов. |
| Размер | 850 х 2380 х 500мм.- 1шт. (ШхВхГ) |

9. Стеллаж угловой :

| Количество, штук | 1 (один) |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «венге». Крышка стеллажа выполнена из ламинированного ДСП 18мм., цвет «венге». Задняя стенка стеллажа выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «венге». Четыре радиусных полки, пять проемов по 350мм. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм. «венге». Стеллаж оснащен опорами регулируемыми. Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений. |
| Функциональные характеристики | Стеллаж предназначен для хранения документов. |
| Размер | 450 х 2130 х 450мм.- 1шт. (ШхВхГ) |

10.Шкаф для документов с полками с раздвижной системой в алюминиевом профиле ( двери купе) :

| Количество, штук | 1 (один) |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм. , цвет «кальвадос». Крышка шкафа выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм. цвет «кальвадос». Шкаф разделён перегородками из ДСП 18мм. на четыре отделения, в каждом отделении по 4 полки для документов. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2:1мм. Фасады раздвижные (двери купе)- 4шт., выполнены из ДСП10мм. в алюминиевой профиле в цвет корпуса. Шкаф оснащен опорами регулируемыми. Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. |
| Функциональные характеристики | Шкаф предназначен для хранения документов. |
| Размер | 3000 х 800 х 2940мм.- 1шт. (ШхГхВ) |

Общие требования к поставляемому товару

| Требования к качеству | Товар должен соответствовать по качеству действующим государственным стандартам, иметь все предусмотренные действующим законодательством сертификаты. |
| --- | --- |
| Требования к безопасности | Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья людей, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу заказчика. |
| Требования к упаковке | Товар должен быть поставлен в собранном виде в полиэтиленовой упаковке. |
| Требования к отгрузке | Товар доставляется и отгружается в помещения заказчика |